Приложение № 1.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Эксплуатация светильника проводится в соответствии с "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей".

2. Распакуйте светильник и проверьте комплектность согласно паспорта.

3. Выверните отверткой 6 винтов и снимите обечайку с рассеивателем (поз.2) рисунок 1, предварительно открутив шесть винтов (поз.3).

4. Установите на светильнике опорные кронштейны.

5. Установите светильник в нишу реечного потолка. Светильник должен лежать опорными кронштейнами на траверсах реечного потолка. Отрегулируйте положение светильника относительно потолка и затяните крепежные винты (4 шт.) кронштейнов.

6. Пропустить кабель (ПВС3-0,75 для надежной герметизации ) питающей сеть через заглушку в корпусе в сборе, предварительно пробив отверстие в заглушке.

7. Подключения светильника с функцией управления производить согласно схеме (см. рисунок 3), провода управления подключаются строго с соблюдением полярности, указанной в маркировке.

8. Подключения светильника с блоком аварийного питания производить согласно схеме (см. рисунок 3).

9. Подсоедините провод заземления к заземляющему зажиму.

10. Подсоедините корпус в сборе к сети. Проверить надежность заземления.

11. Установите обечайку (поз.2) рисунок 1, на корпус (поз.1), предварительно закрутив винты (поз.3) при помощи отвертки.

12 Все работы, связанные с подключением и монтажом должны производиться специалистами.